## Slide 1
Clase 014 — Direccionamiento IP y subnetting
parte 0 fundamentos y prerrequisitos
Programa de Ciberseguridad Moderna

## Slide 2
🎯 Objetivo
• Calcular subredes con soltura, una destreza que necesitarás constantemente para definir el alcance de un escaneo, segmentar una red defensivamente o interpretar el rango de un objetivo. Al terminar…

## Slide 3
📚 Resultados de aprendizaje
• Al finalizar, el alumno podrá:
• Convertir direcciones IP entre notación decimal y binaria con precisión.
• Interpretar máscaras de red y notación CIDR y traducir entre ambas.
• Calcular dirección de red, broadcast, primer y último host y número de hosts.
• Dividir una red en subredes de tamaño fijo (subnetting) y variable (VLSM).
• Reconocer rangos privados, especiales y reservados y su relevancia en seguridad.
• Diseñar un plan de direccionamiento sin solapamientos que optimice el espacio.

## Slide 4
🗺️ Temas
• 1 — IPv4 y binario
• 2 — Máscara de red
• 3 — Notación CIDR
• 4 — Red y broadcast
• 5 — Cálculo de hosts
• 6 — Subnetting
• 7 — VLSM

## Slide 5
🧠 Explicación en profundidad
• Una dirección IPv4 son 32 bits que solemos escribir en cuatro octetos decimales (192.168.10.5), pero todo el cálculo de subredes ocurre en binario. Cada octeto representa 8 bits, con valores de…
• La máscara de red es un patrón de 32 bits donde los bits a 1 marcan la porción de red y los bits a 0 la porción de host. La notación CIDR (Classless Inter-Domain Routing) resume la máscara contando…
• El prefijo /26 marca dónde cae la frontera: los 26 bits de la izquierda son
• inmutables dentro de la subred y los 6 de la derecha son el espacio de hosts. De ahí
• salen las cuatro cifras que se calculan siempre: 2⁶ = 64 direcciones totales, 62
• utilizables (se restan red y broadcast), primer host = red + 1 y último host =
• broadcast − 1.

## Slide 6
📖 Definiciones y características
• Máscara de red: patrón de 32 bits que separa la porción de red (bits a 1) de la de host (bits a 0). /24 equivale a 255.255.255.0, es decir 24 bits de red.
• CIDR: notación IP/prefijo que reemplazó las clases A/B/C. Permite prefijos arbitrarios y la agregación de rutas, optimizando el uso del espacio de direcciones.
• Dirección de red: primera dirección del bloque, con todos los bits de host a 0. Identifica el segmento y no se asigna a ningún host.
• Dirección de broadcast: última dirección del bloque, con todos los bits de host a 1. Alcanza a todos los hosts del segmento y tampoco es asignable.
• Hosts utilizables: número de direcciones asignables, igual a 2^(bits de host) − 2, porque se restan red y broadcast (salvo en /31 y /32).
• Subnetting: proceso de dividir una red tomando bits de host para crear subredes iguales, a costa de flexibilidad.
• VLSM: Variable Length Subnet Masking; asigna a cada segmento la máscara mínima que cubre sus hosts, evitando el desperdicio del tamaño fijo.

## Slide 7
📔 Glosario
• Término — Definición concisa
• IPv4 — Dirección de 32 bits escrita en cuatro octetos decimales.
• Octeto — Grupo de 8 bits; cada uno de los cuatro números de una IPv4.
• Máscara — Patrón que distingue los bits de red de los de host.
• CIDR — Notación IP/prefijo que indica cuántos bits son de red.
• Prefijo — Número de bits de red en notación CIDR (por ejemplo /26).
• Dirección de red — Primera dirección del bloque; identifica el segmento.

## Slide 8
🧰 Herramientas y preparación
• Al principio, bastan papel y lápiz: el objetivo es entender el cálculo, no automatizarlo. Para verificar tus resultados usa ipcalc (Linux), sipcalc o la calculadora del sistema en modo programador.…
• Evita apoyarte en calculadoras online mientras aprendes: durante un pentest necesitarás razonar rangos al vuelo, sin conexión, y detectar cuándo una herramienta te da un resultado incoherente. La…

## Slide 9
🧪 Laboratorio guiado
• Decimal a binario. Convierte a mano 192.168.10.0 y 255.255.255.192 a binario, y luego verifica:
• Analiza un bloque /24. Para 10.10.10.0/24 determina a mano: máscara, dirección de red, broadcast, primer y último host y número de hosts.
• Subnetear en tamaño fijo. Divide 192.168.1.0/24 en 4 subredes iguales (/26). Escribe para cada una red, rango de hosts y broadcast.
• Verifica con la herramienta:
• VLSM. Dado 172.16.0.0/16, diseña subredes para 500, 100 y 25 hosts y un enlace punto a punto (2 hosts). Elige la máscara mínima adecuada para cada una y ordénalas de mayor a menor.
• Rangos especiales. Clasifica 127.0.0.1, 169.254.5.5, 10.0.0.1 y 8.8.8.8 indicando cuáles son públicos, privados, loopback o APIPA.

## Slide 10
✍️ Ejercicios
• ¿Cuántos hosts utilizables tiene un /22? ¿Y un /30?
• Para 10.20.30.45/27, calcula la dirección de red y la de broadcast.
• Divide 192.168.100.0/24 en 8 subredes y da la 3ª subred completa (red, rango y broadcast).
• Diseña con VLSM un plan para tres departamentos de 60, 30 y 10 hosts partiendo de un /24.
• Explica por qué un /31 puede usarse en enlaces punto a punto pese a la regla −2.
• Determina si 192.168.5.130 y 192.168.5.200 están en la misma subred /26.
• Justifica con un ejemplo por qué equivocarse de máscara altera el alcance de un escaneo.

## Slide 11
📝 Reto verificable
• Diseña un plan de direccionamiento para una organización ficticia con cuatro segmentos de distinto tamaño (por ejemplo 200, 60 y 12 hosts y un enlace WAN de 2) partiendo de un único bloque /23…
• Criterio de aceptación: las subredes no se solapan, cada una tiene la máscara mínima que satisface su número de hosts, y la suma cabe dentro del /23 asignado. El plan es verificable con ipcalc o…

## Slide 12
⚠️ Errores comunes
• Olvidar restar red y broadcast — Los hosts utilizables son 2^n − 2, no 2^n. Réstalos siempre.
• Subredes solapadas en VLSM — Asignaste sin ordenar por tamaño. Empieza por la subred más grande.
• Confundir /24 con 255.255.0.0 — /24 es 255.255.255.0. Cuenta los bits a 1 de la máscara.
• Poner un host en la dirección de red o broadcast — No son asignables (salvo /31 y /32). Usa el rango intermedio.
• Mezclar bits de red al subnetear — Trabaja en binario para ver con claridad la frontera red/host.
• El plan VLSM no cabe en el bloque — Sumaste subredes con máscaras demasiado holgadas. Ajusta cada una a su mínimo.

## Slide 13
❓ Preguntas frecuentes
• ❓ ¿Por qué importa el subnetting en seguridad? Define el alcance: un /24 son 254 hosts a escanear, y equivocarse de máscara deja objetivos fuera o incluye redes que no debías tocar. Además es la base…
• ❓ ¿Sigo necesitando esto con IPv6? Sí: IPv6 usa prefijos igual (por ejemplo /64), aunque el cálculo de hosts cambia por la magnitud del espacio. Los conceptos de red y prefijo se trasladan…
• ❓ ¿Puedo usar siempre una calculadora? Para trabajar, sí; pero entender el cálculo te permite razonar rangos al vuelo durante un pentest y detectar cuándo la herramienta se equivoca o la usas mal.
• ❓ ¿Qué es APIPA (169.254.x.x)? Direcciones que un host se autoasigna cuando no consigue respuesta de DHCP. Verlas suele indicar un problema de red, por lo que sirven como señal diagnóstica.

## Slide 14
🔗 Referencias
• RFC 4632 (Classless Inter-Domain Routing) — <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4632>
• RFC 1918 (Address Allocation for Private Internets) — <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1918>
• RFC 3021 (Using 31-Bit Prefixes on IPv4 Point-to-Point Links) — <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3021>
• man 1 ipcalc, man 1 sipcalc
• Cisco: IP Addressing and Subnetting for New Users — <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/routing-information-protocol-rip/13788-3.html>

## Slide 15
Diagrama de la clase