## Slide 1
Clase 079 — Pivoting y reenvío de puertos
parte 3 hacking etico y pentesting metodologia
Programa de Ciberseguridad Moderna

## Slide 2
🎯 Objetivo
• El alumno aprenderá a usar un host comprometido como punto de apoyo (pivote) para alcanzar redes internas segmentadas que no son accesibles directamente desde la máquina atacante, dominando túneles…

## Slide 3
📚 Resultados de aprendizaje
• Al finalizar, el alumno podrá:
• Configurar túneles SSH de reenvío local, remoto y dinámico según el escenario de red.
• Encaminar herramientas de escaneo y explotación a través de un proxy SOCKS con proxychains.
• Configurar autoroute y un proxy SOCKS dentro de Metasploit para pivotar sobre una sesión Meterpreter.
• Desplegar un túnel con chisel o ligolo-ng cuando SSH no está disponible en el pivote.
• Diagramar la topología completa de un escenario de doble pivote para un informe de pentest.
• Explicar por qué la segmentación de red es la contramedida principal frente al pivoting.

## Slide 4
🗺️ Temas
• 1 — Local port forwarding (ssh -L)
• 2 — Remote port forwarding (ssh -R)
• 3 — Dynamic forwarding / proxy SOCKS (ssh -D)
• 4 — proxychains
• 5 — Metasploit autoroute + socksproxy
• 6 — chisel / ligolo-ng
• 7 — Doble pivote

## Slide 5
🧠 Explicación en profundidad
• La segmentación de red hace que el atacante no pueda llegar directamente a las zonas
• sensibles: el servidor de bases de datos vive en una subred a la que su máquina no tiene ruta.
• El pivoting convierte un host ya comprometido —que sí tiene un pie en esa subred— en un
• puente para alcanzarla. No es un ataque nuevo, es una técnica de enrutamiento: hacer
• que el tráfico del atacante viaje a través del host pivote hasta destinos que de otro modo
• serían invisibles. Es la aplicación ofensiva directa de los túneles de la Clase 037.
• SSH es la herramienta natural del pivoting porque crea túneles sin instalar nada, y sus tres

## Slide 6
📖 Definiciones y características
• Pivoting: técnica de usar un host comprometido como intermediario para acceder a redes que no son directamente alcanzables desde la máquina del atacante. Característica clave: el tráfico del atacante…
• Enfoque defensivo: la segmentación de red real (VLANs, firewalls internos, zero trust) es la única contramedida que limita el alcance de un pivote incluso si el primer host cae.
• Local port forwarding (-L): mapea un puerto de la máquina atacante a un destino alcanzable desde el pivote. Característica clave: ssh -L 8080:172.16.0.10:80 usuario@pivote hace que localhost:8080 en…
• Enfoque defensivo: monitorizar sesiones SSH de larga duración con reenvío de puertos activo (visible en netstat/EDR) ayuda a detectar túneles no autorizados.
• Remote port forwarding (-R): abre un puerto en el pivote que reenvía las conexiones hacia la máquina atacante. Característica clave: útil cuando el firewall del pivote bloquea conexiones salientes…
• Enfoque defensivo: restringir puertos abiertos localmente en servidores críticos y auditar reglas de firewall saliente reduce las opciones disponibles para este tipo de túnel.
• Dynamic port forwarding / SOCKS (-D): convierte el túnel SSH en un proxy SOCKS genérico. Característica clave: un único túnel dinámico da acceso a cualquier host y puerto de la subred interna, sin…

## Slide 7
📔 Glosario
• Término — Definición concisa
• Pivoting — Usar un host comprometido para alcanzar redes inaccesibles
• Host pivote — Máquina con acceso a la subred objetivo
• Local forwarding (-L) — Expone un servicio interno concreto en el atacante
• Remote forwarding (-R) — Puerto de vuelta cuando el pivote no puede salir
• Dynamic forwarding (-D) — Proxy SOCKS: acceso a toda la subred por un túnel
• SOCKS — Proxy genérico que transporta TCP con conexión completa

## Slide 8
🧰 Herramientas y preparación
• Entorno de laboratorio: una topología con al menos tres redes virtuales: la red del atacante (Kali), una red intermedia con el host pivote comprometido, y una red interna aislada solo alcanzable…
• Cliente SSH: incluido en Kali por defecto; el pivote debe tener acceso SSH ya comprometido de clases previas.
• proxychains4: sudo apt install proxychains4; configurar /etc/proxychains4.conf con la línea socks5 127.0.0.1 1080 (o el puerto elegido).
• chisel: binario único, se descarga para Linux y Windows desde su release de GitHub; no requiere instalación, solo transferirlo al pivote.
• ligolo-ng: requiere un binario "proxy" en la atacante y un binario "agent" en el pivote, además de crear una interfaz TUN con privilegios de administrador en la máquina atacante.
• Metasploit Framework: para el módulo post/multi/manage/autoroute y auxiliary/server/socksproxy, sobre una sesión Meterpreter ya activa.
• nmap: para validar el alcance de la red interna antes y después de establecer el pivote, comparando resultados.

## Slide 9
🧪 Laboratorio guiado
• Con acceso SSH al pivote (10.10.10.5) y una subred interna objetivo 172.16.0.0/24, levanta un túnel dinámico: ssh -D 1080 -N usuario@10.10.10.5.
• Escanea la red interna a través de proxychains: proxychains4 nmap -sT -Pn -p 22,80,445 172.16.0.10.
• Expón un servicio interno específico con local forwarding: ssh -L 8080:172.16.0.10:80 -N usuario@10.10.10.5 y verifica con curl http://127.0.0.1:8080.
• Sobre una sesión Meterpreter activa en el pivote, configura autoroute desde Metasploit: use post/multi/manage/autoroute, set SESSION 1, set SUBNET 172.16.0.0, run.
• Levanta el proxy SOCKS integrado de Metasploit: use auxiliary/server/socksproxy, set SRVPORT 1080, set VERSION 4a, run -j.
• Si el pivote no tiene SSH disponible (por ejemplo, es Windows sin cliente SSH), levanta un túnel con chisel: en Kali, ./chisel server -p 8000 --reverse; en el pivote, .\chisel.exe client…
• Configura proxychains para apuntar al puerto SOCKS de chisel o de Metasploit y repite el escaneo de la red interna.

## Slide 10
✍️ Ejercicios
• Explica con un ejemplo concreto la diferencia entre -L, -R y -D en un túnel SSH.
• Escanea un host de la subred interna con proxychains y nmap, y justifica por qué debes usar -sT -Pn en lugar de un escaneo SYN.
• Configura autoroute en Metasploit y verifica la ruta activa con el comando route print dentro de msfconsole.
• Levanta un proxy SOCKS con chisel en modo --reverse y encamina una petición curl a través de él usando proxychains.
• Diseña (en diagrama) un escenario de doble pivote de dos saltos hacia un objetivo final, indicando qué herramienta usarías en cada salto y por qué.
• Compara ligolo-ng frente a proxychains y explica en qué escenario elegirías cada una.

## Slide 11
📝 Reto verificable
• Reto: alcanza un servicio en la subred interna de tu laboratorio que no es accesible directamente desde Kali, exclusivamente a través de un pivote, usando al menos dos técnicas distintas (por…
• Criterio de aceptación: el alumno demuestra acceso al servicio interno (respuesta HTTP, banner de servicio o resultado de escaneo) inalcanzable sin el túnel, documenta el método exacto usado en cada…

## Slide 12
⚠️ Errores comunes
• nmap con SYN scan falla a través de proxychains — proxychains solo soporta conexiones TCP completas (connect); usar siempre -sT -Pn
• El proxy SOCKS no responde — El túnel se cayó o el puerto configurado en proxychains4.conf no coincide con el del túnel activo; verificar el listener con netstat
• autoroute no encamina el tráfico — La SESSION especificada es incorrecta o la subred está mal escrita; revisar con route print en msfconsole
• chisel no logra conectar — Firewall saliente bloqueando el puerto; usar --reverse y un puerto comúnmente permitido como 443
• ligolo-ng no crea la interfaz TUN — Falta el privilegio de administrador/root en la máquina atacante para crear la interfaz de red
• Rendimiento muy bajo en doble pivote — Latencia acumulada de dos túneles anidados; reducir el número de puertos escaneados y evitar paralelismo excesivo

## Slide 13
❓ Preguntas frecuentes
• ❓ ¿Por qué un escaneo nmap con proxychains necesita las banderas -sT y -Pn?
• Porque proxychains solo puede encaminar conexiones TCP de tipo connect (establecidas a nivel de aplicación), no paquetes SYN crudos; además, el ping ICMP previo tampoco se transmite por el proxy, así…
• ❓ ¿Cuándo conviene usar remote forwarding (-R) en lugar de local (-L)?
• Cuando el pivote tiene un firewall saliente restrictivo que impide iniciar conexiones nuevas hacia el atacante, pero sí permite exponer un puerto local que reenvíe hacia una escucha que el atacante…
• ❓ ¿Chisel o un túnel SSH tradicional?
• SSH es la opción natural si el pivote ya lo tiene disponible y es Linux. Chisel es preferible cuando no hay cliente SSH (por ejemplo, un pivote Windows), cuando solo se permite tráfico HTTP/HTTPS…
• ❓ ¿Cómo detecta un equipo defensivo el pivoting?

## Slide 14
🔗 Referencias
• Offensive Security, Metasploit Unleashed - Pivoting — <https://www.offsec.com/metasploit-unleashed/pivoting/>
• Peter Kim, The Hacker Playbook 3, Secure Planet LLC.
• chisel (jpillora) — <https://github.com/jpillora/chisel>
• ligolo-ng (Nicolas Chatelain) — <https://github.com/nicocha30/ligolo-ng>
• MITRE ATT&CK, T1090 Proxy — <https://attack.mitre.org/techniques/T1090/>

## Slide 15
Diagrama de la clase