## Slide 1
Clase 269 — Radio definida por software (SDR) e investigación de interferencias
parte 13 seguridad movil iot e inalambrica
Programa de Ciberseguridad Moderna

## Slide 2
🎯 Objetivo
• Comprender cómo un receptor o transceptor SDR convierte una porción del espectro en muestras digitales, cómo configurar y administrar el banco, y cómo interpretar señales sin confundir recepción…

## Slide 3
📚 Resultados de aprendizaje
• Al finalizar, el alumno podrá:
• Explicar frecuencia central, ancho de banda, tasa de muestreo, ganancia, I/Q, modulación y demodulación.
• Diferenciar receptor SDR, transceptor, analizador de espectro y equipo calibrado de medición.
• Configurar HackRF One o un receptor compatible para recepción dentro de límites documentados.
• Administrar firmware, host, antenas, atenuación, almacenamiento y restauración del equipo de laboratorio.
• Analizar una grabación SigMF/IQ conocida y justificar frecuencia, tiempo y confianza de la conclusión.
• Distinguir captura, acceso al contenido, transmisión, repetición, suplantación y jamming.

## Slide 4
🗺️ Temas
• 1 — Cadena RF–IQ
• 2 — Hardware y accesorios
• 3 — Configuración y calibración
• 4 — Recepción y demodulación
• 5 — Transmisión y regulación
• 6 — Interferencia y jamming
• 7 — Telemetría y atribución

## Slide 5
🧠 Explicación en profundidad
• La antena convierte energía electromagnética en una señal eléctrica. El frente RF filtra, amplifica y mezcla una banda alrededor de una frecuencia central. El convertidor entrega pares I/Q: dos…
• La tasa de muestreo limita el ancho de banda observable y también el volumen de datos. Más ganancia no significa «más alcance» sin costo: amplifica señal y ruido y puede saturar. Una línea en la…
• El diagrama impide un salto frecuente: ver energía no equivale a entender un protocolo; capturar tramas no concede claves; conocer claves no autoriza interceptar comunicaciones. Cada transición…
• La documentación estable de HackRF One lo define como transceptor half-duplex de 1 MHz a 6 GHz, con muestras I/Q de 8 bits y tasas documentadas de 2 a 20 Msps. Half-duplex significa que transmite o…
• Un RTL-SDR típico es receptor y cubre un rango distinto según sintonizador; resulta más barato y reduce el riesgo de transmisión accidental. Un analizador de espectro dedicado puede aportar rango…
• Controlar el dispositivo de laboratorio implica:
• Registrar modelo, número de serie, revisión, versión de firmware y versión de hackrf-tools/GNU Radio.

## Slide 6
📖 Definiciones y características
• SDR: radio donde funciones como filtrado/demodulación se implementan en software alrededor de hardware RF.
• I/Q: componentes ortogonales de una señal compleja muestreada.
• Frecuencia central: punto alrededor del cual el receptor captura una banda.
• Tasa de muestreo: muestras por segundo; condiciona banda observable y almacenamiento.
• Ganancia: amplificación; demasiado alta satura y crea conclusiones falsas.
• Cascada: espectro apilado en el tiempo; permite correlacionar duración y cambios.
• Half-duplex: operación alternada de recepción o transmisión.

## Slide 7
📔 Glosario operativo
• Término — Definición útil
• FFT — Transformación que aproxima contenido por frecuencia en una ventana.
• SNR — Relación entre señal y ruido bajo condiciones definidas.
• Saturación — Entrada excede rango y distorsiona la captura.
• Frecuencia imagen — Respuesta no deseada que puede parecer señal real.
• PPM — Error relativo de frecuencia del reloj.
• LNA — Amplificador de bajo ruido; no corrige saturación previa.

## Slide 8
✅ Criterio de dominio
• Hay dominio cuando el alumno conserva metadatos y originales, distingue artefacto de señal mediante controles, no extrapola contenido desde energía, construye diagnóstico diferencial y propone…

## Slide 9
🧰 Herramientas y preparación
• Ruta con recepción física: HackRF One o receptor SDR compatible; antena de banda; atenuador/filtro cuando proceda; portátil aislado; hackrf-tools, GNU Radio, Universal Radio Hacker o inspectores…
• El comando produce muestras crudas de 8 bits intercaladas según hackrftransfer; frecuencia, tasa, ganancia y duración deben quedar en el manifiesto. Una frecuencia de ejemplo no concede permiso para…
• Ruta sin hardware: dataset SigMF del instructor con tres escenarios: señal propia limpia, artefacto de saturación y periodo de degradación sintética. Se evalúan lectura de espectro, metadatos…

## Slide 10
🧪 Laboratorio guiado — Investigación sin emisiones
• Objetivo. Clasificar un incidente de disponibilidad usando grabaciones y logs, sin transmitir.
• Topología. Archivos IQ/SigMF → estación offline de análisis; CSV de AP y clientes → cuaderno de tiempo; registro de switch/servicio → línea de base. Todos los datos son sintéticos o de un banco…
• Procedimiento.
• Copia los archivos como solo lectura, calcula SHA-256 y revisa metadatos: hora UTC, frecuencia, tasa, formato, ganancia y origen.
• Genera espectro y cascada con los mismos parámetros para línea base e incidente. No normalices cada imagen de forma independiente sin anotarlo, porque esconderías diferencias de nivel.
• Marca inicio/fin de cada anomalía, ancho de banda aparente y si se mueve o permanece. Busca clipping o simetrías compatibles con artefacto.
• Une por tiempo con canal, ruido reportado, retransmisiones, desconexiones, CPU/reinicios de AP y estado del enlace cableado.

## Slide 11
✍️ Ejercicios
• Calcula el caudal aproximado de una captura HackRF a 20 Msps con I/Q de 8 bits por componente y explica el impacto en almacenamiento.
• Explica por qué ver una portadora fuerte no demuestra jamming.
• Compara HackRF One, RTL-SDR y analizador de espectro para una investigación de 915 MHz.
• Diseña tres controles para distinguir saturación del receptor de una señal externa.
• Separa qué puede inferirse de una captura cifrada y qué requeriría claves/autorización adicional.
• Redacta un informe de escalamiento para SUBTEL sin atribuir intención.

## Slide 12
📝 Reto verificable
• Analiza el caso integrado de degradación inalámbrica y entrega timeline, espectrogramas comparables, tabla de hipótesis, decisión de continuidad, evidencia preservada y límites.
• Criterio de aceptación: el alumno distingue recepción/transmisión/repetición/suplantación/interferencia; identifica al menos un artefacto del receptor; no propone adquirir ni operar inhibidores; y…

## Slide 13
⚠️ Errores comunes
• Error — Consecuencia
• Aumentar ganancia hasta «ver algo» — saturación e imágenes falsas
• Llamar analizador calibrado a un SDR — medición de potencia no defendible
• Confundir captura con contenido legible — ignora cifrado y protocolo
• Ensayar jamming «a baja potencia» — riesgo legal y afectación externa
• Atribuir intención desde RSSI/ruido — muchas causas producen el mismo síntoma
• Omitir tasa/formato I/Q — archivo difícil o imposible de reproducir

## Slide 14
❓ Preguntas frecuentes
• ¿HackRF One puede recibir y transmitir a la vez? No; la documentación lo especifica como transceptor half-duplex.
• ¿Puedo repetir una señal capturada? Técnicamente depende del protocolo y hardware; legalmente y éticamente requiere autorización y condiciones de espectro. Esta clase no lo practica.
• ¿Un Flipper Zero reemplaza HackRF? No. Su módulo sub-GHz y protocolos integrados cubren casos concretos; HackRF expone muestras de una banda mucho más amplia con otra resolución y flujo. Véase la…
• ¿Una autorización corporativa permite usar un jammer? No. El permiso sobre activos no sustituye la ley del espectro ni las prohibiciones específicas.

## Slide 15
🔗 Referencias verificables y alcance
• Great Scott Gadgets, HackRF One — rango, half-duplex, tasa, resolución e interfaces del modelo.
• Great Scott Gadgets, HackRF tools — sintaxis oficial de inventario y recepción/transmisión.
• GNU Radio, sitio y documentación oficial — procesamiento reproducible de señales.
• SigMF, Specification — metadatos y portabilidad de grabaciones.
• SUBTEL, Resolución Exenta 1985 y modificaciones — equipos de alcance reducido, bandas y condiciones; debe comprobarse la versión vigente antes de emitir.
• Biblioteca del Congreso Nacional, Ley 18.168, General de Telecomunicaciones — artículo 36 B, interferencia/interceptación y prohibición de dispositivos; texto vigente a la consulta.
• Biblioteca del Congreso Nacional, Plan General de Uso del Espectro Radioeléctrico, Decreto 15 — definición de interferencia perjudicial y atribución de bandas.

## Slide 16
Diagrama de la clase