## Slide 1
Clase 033 — Enumeración de servicios de red
parte 1 redes y seguridad de redes
Programa de Ciberseguridad Moderna

## Slide 2
🎯 Objetivo
• Profundizar la fase de enumeración: una vez identificados puertos y versiones, extraer toda la información útil de cada servicio (SMB, HTTP, DNS, SMTP, SNMP, FTP, LDAP) con herramientas…

## Slide 3
📚 Resultados de aprendizaje
• Al finalizar, el alumno podrá:
• Enumerar recursos compartidos, usuarios y políticas SMB.
• Explorar servidores web: directorios, tecnologías, vhosts y cabeceras.
• Extraer información de DNS (registros, transferencias de zona).
• Interrogar SNMP, SMTP y FTP para obtener usuarios y configuración.
• Organizar los hallazgos en notas estructuradas por servicio.
• Priorizar vectores según el valor de la información obtenida.

## Slide 4
🗺️ Temas
• 1 — Metodología de enumeración
• 2 — SMB (139/445)
• 3 — HTTP/HTTPS (80/443)
• 4 — DNS (53)
• 5 — SNMP (161/udp)
• 6 — SMTP (25)
• 7 — FTP/LDAP

## Slide 5
🧠 Explicación en profundidad
• El escaneo responde qué hay; la enumeración responde qué me deja ver y hacer eso que
• hay. Es una diferencia de profundidad, no de herramienta: escanear el 445 te dice que
• hay SMB; enumerarlo te da la lista de comparticiones, los usuarios del dominio, la
• política de contraseñas y a veces un fichero de configuración con credenciales dentro.
• En la práctica profesional, la enumeración es la fase que más determina el resultado de
• un pentest, y la que más se hace mal por prisa.
• El método que funciona tiene tres propiedades. Es exhaustivo: no se salta un puerto

## Slide 6
📖 Definiciones y características
• Enumeración: proceso de interactuar con un servicio para extraer información detallada (usuarios, recursos, versiones, configuración) más allá de saber que existe.
• Null session (SMB): conexión sin credenciales que en sistemas mal configurados revela usuarios y recursos.
• Transferencia de zona (AXFR): volcado completo de una zona DNS; si está mal permitida, expone todos los registros.
• Community string (SNMP): "contraseña" en claro (a menudo public/private) que da acceso de lectura/escritura a la MIB.
• VHost (Virtual Host): varios sitios en una misma IP diferenciados por cabecera Host; enumerarlos revela aplicaciones ocultas.

## Slide 7
📔 Glosario
• Término — Definición concisa
• Enumeración — Extraer información detallada de un servicio ya identificado
• Sesión nula — Conexión SMB sin credenciales que revela usuarios y recursos
• Compartición (share) — Recurso de red publicado por SMB
• SMBv1 — Dialecto obsoleto e inseguro; su presencia ya es un hallazgo
• AXFR — Transferencia de zona DNS; entrega la zona completa
• Cadena de comunidad — "Contraseña" de SNMP; public y private son los valores por defecto

## Slide 8
🧰 Herramientas y preparación
• SMB: smbclient, enum4linux-ng, nmap scripts smb-, crackmapexec.
• HTTP: whatweb, gobuster/feroxbuster, nikto, curl.
• DNS: dig, dnsenum, dnsrecon.
• SNMP: snmpwalk, onesixtyone.
• SMTP/FTP/LDAP: smtp-user-enum, ftp, ldapsearch.
• Instalación típica en Kali: la mayoría vienen preinstaladas; si no, sudo apt install smbclient snmp dnsutils gobuster nikto.

## Slide 9
🧪 Laboratorio guiado
• SMB — recursos y sistema:
• HTTP — tecnologías y directorios:
• DNS — registros y transferencia de zona:
• SNMP:
• SMTP — enumeración de usuarios:
• FTP anónimo:
• Documenta cada hallazgo en un archivo por servicio (notas-smb.md, notas-http.md, …).

## Slide 10
✍️ Ejercicios
• Enumera los recursos SMB del objetivo y determina cuáles permiten acceso anónimo.
• Con gobuster, encuentra al menos dos directorios no enlazados desde la página principal.
• Intenta una transferencia de zona AXFR y explica el riesgo si tiene éxito.
• Haz snmpwalk y localiza el nombre del sistema y la tabla de procesos.
• Enumera usuarios por SMTP con VRFY y explica por qué muchos servidores lo desactivan.
• Usa whatweb y curl -I para inventariar el stack tecnológico de un sitio.

## Slide 11
📝 Reto verificable
• Elabora una "hoja de enumeración" de un host multiservicio de laboratorio que documente, por cada servicio abierto: versión, información sensible obtenida (recursos, usuarios, registros, directorios)…
• Criterio de aceptación: la hoja cubre todos los servicios abiertos que el revisor conoce, cada hallazgo es reproducible con el comando indicado y el vector priorizado es coherente con la información…

## Slide 12
⚠️ Errores comunes
• smbclient "NTSTATUSACCESSDENIED" — El recurso requiere credenciales; prueba null session -N o busca credenciales válidas
• gobuster devuelve todo 200/403 igual — Falta filtrar por código o tamaño; usa -b para excluir códigos o --exclude-length
• AXFR "Transfer failed" — La transferencia de zona está (correctamente) restringida; no es un fallo, es una buena práctica del servidor
• snmpwalk sin respuesta — Community string incorrecta o SNMP filtrado; prueba public/private o versiones distintas
• enum4linux muy lento — Muchas comprobaciones; usa opciones selectivas en lugar de -A

## Slide 13
❓ Preguntas frecuentes
• ❓ ¿Por qué SMB da tanta información?
• Porque en redes Windows expone recursos, usuarios, políticas y el SO por diseño. Mal configurado (null sessions), regala un mapa de la organización.
• ❓ ¿Enumeración y escaneo son lo mismo?
• No. El escaneo dice qué hay (puertos/servicios); la enumeración interactúa con cada servicio para extraer información detallada y utilizable.
• ❓ ¿La enumeración es detectable?
• Mucho. Genera numerosas conexiones y peticiones que un IDS/SIEM registra. Por eso solo se hace dentro del alcance autorizado.
• ❓ ¿Qué hago con tanta información?

## Slide 14
🔗 Referencias
• Nmap NSE scripts (smb-, http-, dns-). <https://nmap.org/nsedoc/>
• OWASP Testing Guide — Information Gathering. <https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/>
• gobuster. <https://github.com/OJ/gobuster>
• enum4linux-ng. <https://github.com/cddmp/enum4linux-ng>

## Slide 15
Diagrama de la clase