## Slide 1
Clase 039 — Ataques de capa 2: ARP spoofing y VLAN hopping
parte 1 redes y seguridad de redes
Programa de Ciberseguridad Moderna

## Slide 2
🎯 Objetivo
• Explorar los ataques que operan en la capa de enlace (capa 2), donde muchos controles de seguridad de capas superiores no llegan: ARP spoofing/poisoning, MAC flooding, STP manipulation y VLAN…

## Slide 3
📚 Resultados de aprendizaje
• Al finalizar, el alumno podrá:
• Explicar por qué la capa 2 carece de autenticación por diseño.
• Ejecutar ARP spoofing para posicionarse en medio de dos hosts.
• Reproducir MAC flooding y entender su efecto en un switch.
• Describir VLAN hopping por switch spoofing y double tagging.
• Detectar anomalías de capa 2 en capturas.
• Aplicar contramedidas: DAI, port security, deshabilitar DTP, native VLAN dedicada.

## Slide 4
🗺️ Temas
• 1 — ARP y su falta de autenticación
• 2 — ARP spoofing/poisoning
• 3 — MAC flooding y CAM overflow
• 4 — STP y ataques de topología
• 5 — VLAN hopping (switch spoofing, double tag)
• 6 — Detección de anomalías L2
• 7 — Contramedidas de switch

## Slide 5
🧠 Explicación en profundidad
• La capa 2 se diseñó para una LAN pequeña donde todos los equipos eran de fiar, y esa
• suposición no se corrigió nunca. ARP, el protocolo que traduce una IP en la MAC del
• equipo que la tiene, no lleva autenticación de ningún tipo: cuando un host pregunta
• "¿quién tiene 10.0.0.1?", cualquiera puede responder "yo", y el que pregunta se lo cree
• y guarda la respuesta en su caché. Ese es el fallo del que cuelgan casi todos los
• ataques de esta clase. Lo importante de entenderlo es que no es un bug que se pueda
• parchear: es cómo funciona ARP por diseño, así que la defensa no consiste en arreglar

## Slide 6
📖 Definiciones y características
• ARP: protocolo que asocia IP a MAC en una LAN; no tiene autenticación, así que cualquiera puede enviar respuestas falsas.
• ARP poisoning: envío de respuestas ARP falsificadas para que las víctimas asocien la IP del gateway con la MAC del atacante, redirigiendo su tráfico.
• MAC flooding: inundar la tabla CAM del switch con MAC falsas hasta desbordarla; el switch pasa a difundir todo (fail-open), permitiendo sniffing.
• VLAN hopping: técnica para enviar tráfico a una VLAN distinta a la asignada, saltando la segmentación; por switch spoofing (DTP) o double tagging 802.1Q.
• DAI (Dynamic ARP Inspection): control de switch que valida los paquetes ARP contra la tabla DHCP snooping y descarta los falsos.
• Port security: limita las MAC permitidas por puerto, mitigando el MAC flooding.

## Slide 7
📔 Glosario
• Término — Definición concisa
• ARP — Traduce una IP en la MAC correspondiente; sin autenticación por diseño
• Caché ARP — Tabla local IP→MAC que el ARP spoofing envenena
• ARP spoofing / poisoning — Respuestas ARP falsas para interceptar tráfico en la LAN
• Man-in-the-middle L2 — Interposición del atacante entre dos hosts del mismo segmento
• Tabla CAM — Tabla del switch que asocia cada MAC a un puerto
• MAC flooding — Saturar la CAM para degradar el switch a comportamiento de hub

## Slide 8
🧰 Herramientas y preparación
• ettercap / bettercap para ARP spoofing y MitM.
• macof (dsniff) para MAC flooding.
• yersinia para ataques a STP/DTP/VLAN.
• scapy para construir tramas 802.1Q a medida.
• Laboratorio: varias VMs en un switch virtual; idealmente un switch gestionable (o GNS3/EVE-NG) para practicar VLANs y contramedidas.

## Slide 9
🧪 Laboratorio guiado
• Habilita el reenvío en la máquina atacante (para MitM transparente):
• ARP spoofing entre víctima y gateway con bettercap:
• Verifica el envenenamiento desde la víctima:
• MAC flooding en un switch de laboratorio (observa el fail-open):
• Captura en paralelo para ver tráfico que antes no verías.
• VLAN hopping por double tagging con scapy (esquema):
• Detección defensiva: en Wireshark filtra arp.duplicate-address-detected y observa múltiples MAC para una misma IP.

## Slide 10
✍️ Ejercicios
• Ejecuta ARP spoofing y demuestra que puedes ver el tráfico HTTP de la víctima (en laboratorio).
• Observa en Wireshark la firma de un ARP poisoning (respuestas ARP no solicitadas).
• Reproduce MAC flooding y explica por qué convierte el switch en un hub.
• Explica paso a paso cómo funciona el double tagging y por qué es unidireccional.
• Configura port security en un switch de laboratorio y verifica que bloquea macof.
• Investiga cómo DAI usa la tabla de DHCP snooping para validar ARP.

## Slide 11
📝 Reto verificable
• En tu laboratorio, posiciona la máquina atacante como MitM entre dos VMs mediante ARP spoofing y demuestra la intercepción de una comunicación en claro. Después, aplica una contramedida (DAI en el…
• Criterio de aceptación: en la fase de ataque interceptas tráfico entre las dos VMs; tras la contramedida, la tabla ARP de la víctima ya no se envenena y no capturas su tráfico. Todo en entorno propio.

## Slide 12
⚠️ Errores comunes
• La víctima pierde conectividad durante el MitM — No activaste ipforward; habilítalo para reenviar el tráfico interceptado
• ARP spoof no envenena — Firewall de host o entradas ARP estáticas; verifica y ajusta el objetivo
• macof no tiene efecto — El switch tiene port security o es virtual con límites; prueba en un entorno adecuado
• Double tagging no llega — El puerto no está en la native VLAN esperada; requiere condiciones específicas de trunk
• No ves tráfico tras el MitM — Estás en HTTPS; solo verás metadatos, no el contenido (el cifrado protege la carga)

## Slide 13
❓ Preguntas frecuentes
• ❓ ¿Por qué la capa 2 es tan vulnerable?
• Porque ARP y muchos protocolos de switching se diseñaron sin autenticación, confiando en la red local. La seguridad se añade con controles del switch (DAI, port security, 802.1X).
• ❓ ¿El MitM por ARP me deja leer HTTPS?
• No el contenido. Verás metadatos (IPs, SNI en algunos casos), pero el cifrado TLS protege los datos salvo que consigas que la víctima acepte un certificado falso (otra clase).
• ❓ ¿VLAN hopping funciona en cualquier switch?
• No. El switch spoofing requiere DTP activo; el double tagging requiere condiciones concretas de native VLAN. Configuraciones endurecidas lo impiden.
• ❓ ¿Cuál es la defensa más efectiva contra ARP spoofing?

## Slide 14
🔗 Referencias
• IEEE 802.1Q (VLAN tagging). <https://standards.ieee.org/ieee/802.1Q/>
• bettercap documentation. <https://www.bettercap.org/>
• Cisco — Layer 2 security best practices. <https://www.cisco.com/>
• MITRE ATT&CK — Adversary-in-the-Middle: ARP Cache Poisoning (T1557.002). <https://attack.mitre.org/techniques/T1557/002/>

## Slide 15
Diagrama de la clase